## Slide 1
Savia IoT
Monitoreo de un invernadero de tomates
Práctica 1 · Servidor web para un proyecto de IoT
Inteligencia Artificial Aplicada a Internet de las Cosas
Natalia Hernández Piedrahita · Sidney Leonardo Leusson Angulo
José Fernando Luque Cajiao · Jarvin David Alvarado Garcés
Docente: Jhorman Andrés Villanueva Vivas

## Slide 2
Caso de uso y componentes
Savia IoT | 02
Un invernadero de tomates necesita conocer el ambiente interior para decidir cuándo ventilar.
DHT22
Temperatura y humedad relativa del aire
ESP32
Lectura del sensor, decisión local y comunicación
LED
Indicador de ventilación simulada; no hay motor físico
El montaje y sus datos son simulados en Wokwi.

## Slide 3
Control automático de ventilación
Savia IoT | 03
Más de 30 °C
El ESP32 enciende el indicador.
Menos de 27 °C
El ESP32 apaga el indicador.
Entre 27 °C y 30 °C conserva el estado anterior.
Esta histéresis evita cambios repetidos cerca de un único umbral. La regla sigue funcionando si se pierde la conexión.

## Slide 4
Recorrido de una lectura
Savia IoT | 04
DHT22
mide aire interior
→
ESP32
publica por MQTT
→
Ubuntu en AWS
puente y aplicación
→
PostgreSQL + CSV
almacenan la lectura
El puente recibe MQTT y entrega los datos por HTTP dentro de la VM. El ESP32 no envía HTTP directamente en la configuración activa.

## Slide 5
Infraestructura en AWS
Savia IoT | 05
Subred pública
VM EC2 con Ubuntu
Aplicación Python + puente MQTT
IP elástica y acceso HTTP
Subredes privadas
PostgreSQL RDS
Sin acceso público
Puerto 5432 permitido desde la VM
La plantilla CloudFormation documenta la red y los grupos de seguridad.

## Slide 6
Resultados observados el 24 de octubre
Savia IoT | 06
4 → 13
lecturas registradas durante una sesión de simulación
23 · 24 · 25
secuencias del mismo arranque vistas en la API y el CSV
La ruta de salud indicó PostgreSQL operativo. RDS estaba disponible y sin acceso público.

## Slide 7
Alcance de la demostración
Savia IoT | 07
La prueba en AWS corresponde a una sesión observada.
En una comprobación posterior, la pasarela Wi-Fi de Wokwi no conectó. El ESP32 mantuvo el control local, pero no llegaron nuevas lecturas al servidor.
Los datos son simulados. El broker MQTT es público. El servidor AWS usa HTTP. La guía del repositorio describe por separado cómo reproducir la etapa Ubuntu local.

## Slide 8
Demostración para la clase
Savia IoT | 08
1. Iniciar Wokwi y variar la temperatura del DHT22.
2. Mostrar el monitor serial y la respuesta local del LED.
3. Confirmar conexión antes de afirmar que entran datos nuevos.
4. Comparar la misma secuencia en API, PostgreSQL y CSV.
5. Mostrar en AWS la VM pública, RDS privado y sus reglas de acceso.
Repositorio: github.com/nathernandez1189/savia-iot